| Les notices pour trafiquer en numérique FT8 sur PC documentation pour trafic automatique Conseiller F6EQZ Rédaction F9SS |
| --- |
| SYNOPTIQUE Le schéma comprend HRD version 6 payante dans laquelle DM780 et Logbook (carnet de trafic) sont intégrés JTDX avec Waterfull incorporé JTAlert n’est pas impératif, mais facilite le trafic |
| ** | JTDX, 2.2.0 rec 152, programme informatique gratuit avec Waterfull . Téléchargeable sur Internet en sélectionnant, colonne de droite les caractéristiques de votre informatique Il est possible de trafiquer en numérique uniquement avec JTDX. Détail et Programmation dans le document 02 JTDX |
|  | JTAlert, 2.11.5 en anglais, ne peut pas être utilisé seul, mais à la suite de JTDX pour : Faciliter la trafic définir des Alarmes par coloration des cases des indicatifs reçus. transférer des QSO dans le Logbook et vers QRZ.com, , eQSL.cc. Vous pouvez vous le procurer sur le site Internet Détail et Programmation dans le document 03 JTALert |

MISE à l’HEURE

Pour trafiquer en numérique, il est impératif que votre ordinateur affiche l’heure universelle.

Logiciel Dimension 4 pour effectuer la mise à l’heure :

https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056262-dimension-4

01 -   HAM RADIO DELUXE

Il existe 2 versions V5 gratuite, qui tend à disparaître. La version V6 actuelle de HRD est 6.7.0.301. Elle est payante. C’est celle que nous décrivons. On peut l’acheter pour la somme de 90 € sur le site en anglais et recevoir une clé d’activation.

https://www.hamradiodeluxe.com/HRDPSL.html#

Ham Radio Deluxe (HRD) est la suite intégrée de produits logiciels, il permet en particulier :

- L’enregistrement des QSO dans le Logbook (carnet de trafic)

- DM-780 traite les modes numériques des cartes son

DEMARRAGE

| Vérifiez que tous les câbles soient en place. Allumez votre TRX. Démarrer votre ordinateur et lancez HRD. Clic sur l’index New de l’écran qui s’affiche pour sélectionner votre TRX, le port COM et la vitesse . Cocher RTS, Always connect HRD Rig Control et HRD Logbook. Clic sur Connect Le tableau HRD Rig Control doit s’afficher. |  |
| --- | --- |

ECRAN de CONTROLE HRD (HRD Rig Control)

Le programme Ham Radio Deluxe a beaucoup de fonctionnalités. La plupart des utilisateurs trouveront qu’ils peuvent conserver les valeurs par défaut qui néanmoins peuvent être modifiées. Le détail des manipulations éventuelles est donné sur le site :

https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/51000018230

La barre d’outils (seconde ligne de symboles) affiche les outils sur lesquels éventuellement vous pourrez intervenir lorsque vous utilisez Ham Radio Deluxe

FONCTIONS pour ACCEDER aux SYMBOLES

Clic bouton gauche

- Favorite pour ajouter une sélection fréquence et de mode à votre liste de favoris

- Quick Save pour enregistrer les marqueurs  et vous déplacer rapidement avec la souris

- Satelites montre l’emplacement de plusieurs satellites

- DM780 application de HRD pour fonctionner dans les modes numériques

- Rottary Display commande des servos-moteurs d’antenne

- Mapper la terre et le cycle jour nuit

- SW Data bascule la base de données en bas du tableau

- Sliders bascule les commandes du curseur en bas de l’écran

- Customize personnalise l’affiche

FONCTION pour CONFIGURER le CARNET de TRAFIC

- Logbook (carnet de trafic).

Sur la première ligne, clic bouton gauche sur Logbook puis sur Display

L’écran qui apparaît, affiche le tableau HRD Logbook.

Sur la première ligne clic bouton gauche sur Tools (outils). Dans la liste déroulante clic sur Configure et dans la liste suivante clic sur My Station

Dans le tableau suivant qui apparaît, compléter les cases :

Ecrivez votre indicatif. Clic sur l’encart Add location pour ajouter des  opérateurs complémentaires. Dans la case Licence Year indiquez votre année de licence. A la suite de l’inscription du  Locator, clic sur la flèche descendante pour que latitude et longitude s’affichent.

TRAFIC en FT8

Pour une plus grande souplesse, il est intéressant de se procurer et de  rassembler les logiciels HAM RADIO DELUXE, JTDX, JTALERT. Quand ils sont chargés dans votre ordinateur, ils se distinguent par les symboles ci-après :

| HRD | LOGBOOK | JTDX | JTALERT |
| --- | --- | --- | --- |

Il conviendra de les lancer dans l’ordre ci-dessous, par un clic gauche :

- HRD qui va charger à la suite son LOGBOOK et mettre en service l’ordinateur

- JTALERT qui va afficher à l’écran JTDX, WATERFULL et JTALERT

Vous aurez à équilibrer l’affichage en jouant sur la dimension de chaque composant.

Pour arrêter il faudra cliquer en premier sur la croix de JTALERT

AFFICHAGE des LOGICIELS sur l’ECRAN de l’ORDINATEUR

OBSERVATIONS

- Le fonctionnement en SPLIT, écart entre la fréquence d’émission et celle de réception n’est pas une règle absolue. C’est juste un conseil.

N’appelez pas sur la fréquence de réception d’une station que vous désirez contacter.

- Bien que FT8 soit un mode de signal faible, pas un mode QRP en soi, veuillez réduire la puissance de transmission. Généralement en HF, si un couloir de propagation est ouvert, quelques watts suffisent. Mettez votre amplificateur en veille. Si vous n’obtenez aucune réponse, essayez 10 watts, peut-être 20 ou 30. Si vous trouvez que vous avez besoin de 100 watts ou plus, c’est qu’il n’y a aucune propagation ou que votre antenne est inefficace.

- N’appelez pas en permanence quelqu’un qui appelle ou qui travaille avec quelqu’un d’autre. Soyez cool : attendez votre tour. Il est poli d’attendre que le DX envoie RRR, RR73, 73 avant d’appeler CQ. Si vous appelez continuellement, ou si vous tentez d’intervenir sur un QSO en cours, vous perdrez tout simplement des watts, créez du QRM, et vous pourriez même être mis sur liste noire par le DX.

02 -  JTDX

GENERALITES

Pour trafiquer en mode numérique, il convient de disposer de :

- 1 ordinateur Pc  ou Mac, équipé W ou Linux avec écran 24 pouces

- 1 carte son ou un boîtier de contrôle CAT

- 1 transceiver HF / VHF éventuellement avec prise USB pour commander l’émetteur

- 1 antenne d’impédance adaptée au transceiver

- Au minimum le programme gratuit JTDX

- Par extension et par confort, il est proposé  d’ajouter les programmes JTALERT et Ham Radio Deluxe.

- 1 programme de mise à l’heure de l’ordinateur. Les stations en contact doivent être synchronisée avec un écart temps minimum

Informatique et transceiver sont mis sous tension

PROGRAMME JTDX

Initié par K1JT, ce programme informatique est gratuit. Il est destiné à la communication radio amateur, conçu pour utiliser des signaux très faibles. Il fonctionne avec les systèmes Windows, Mac et Linux. Vous pouvez vous le procurer sur le site Internet en sélectionnant les caractéristiques de votre informatique :

https://jtdx.tech/en/

A la suite du téléchargement, l’écran affiche la première page du programme qui présente une série d’index, pour la programmation.

Clic bouton gauche sur Langage

Cocher français

Clic bouton gauche sur Voir

Cette option chute d’eau pour visualiser le trafic sur la fréquence sélectionnée

Clic bouton gauche sur Mode

Permet de sélectionner le type de numérisation dans la liste déroulante (FT8)

Clic bouton gauche sur Decodage

Dans la liste réglage FT8 sur Auto

Clic bouton gauche sur Sauver

Dans la liste sélectionner Tout sauver

Clic bouton gauche sur Sequ. Auto

Cocher Répondre aux appels B4 et QSO en un seul coup

Clic bouton gauche sur Dossier. Dans la liste déroulante qui apparaît, clic bouton gauche sur Réglages. Une nouvelle page s’affiche comportant également des index.

Sous l’index Général de Paramètres

Dans les encarts écrivez successivement Votre Indicatif et Votre Locator.

Cochez les cases comme indiqué. En face Minuterie Tune indiquez 50.

Clic bouton gauche sur l’index Trx

Dans l’encart Trx à l’aide de la flèche descendante, recherchez votre transceiver ou affichez Ham Radio Deluxe si vous utilisez ce programme. En face Vitesse de transmission, à l’aide de la flèche descendante affichez 38400. Cochez les cases comme indiqué. Le Port dépend de votre  équipement informatique

Clic bouton gauche sur Audio

Par défaut votre carte son doit apparaître. Cochez les cases comme indiqué

Clic bouton gauche sur Sequence

Cocher la ligne envoyer RR73 (73) répondant au RRR (RR73) entrant

Clic bouton gauche sur Report

Cocher les cases comme indiqué

Clic bouton gauche sur Notifications

Cocher les cases comme indiqué

Les stations présentes sur la bande vont apparaître colorées pour les distinguer

Pour changer de couleur, cliquez bouton gauche sur l’une ou l’autre case colonne de gauche.

Un nuancier apparaît, sélectionnez la couleur de votre choix. Clic sur OK

Revenir sur l’index Trx

Clic sur Test CAT, l’encart doit s’afficher en vert. Si ce n’est pas le cas revoir les paramètres de votre carte son. En particulier dans Gestionnaire de périphériques, Port COM et LPT

Clic sur Test PTT, l’encart doit s’afficher en rouge et le transceiver passe en émission

En cliquant sur Voir, en tête de JTDX, le tableau Chute d’eau qui s’affiche montre les QSO  sur la bande sélectionnée. La coche verte correspond à une station sous laquelle le niveau de coloration rouge indique la force du signal reçu. La coche rouge correspond à votre emplacement d’émission.

JTDX à l’écran de l’ordinateur

Partie gauche, Deuxième ligne

- UTC Heure GMT de la forme : heure, minute, trame (toutes les 15 secondes).

- dB : Niveau de signal de la station reçue, compris entre -24 (liaison difficile) et +16

- DT : Différence de temps entre la station reçue et votre ordinateur normalement inf à 1

- Fréqu de réception : initiale +valeur sur la ligne de la station (sous le curseur vert)

- Avg : valeur moyenne de la différence de temps

- Cpu : rapport d’utilisation du microprocesseur

Partie droite

- UTC Heure GMT de la forme : heure, minute, trame (toutes les 15 secondes).

- dB :Niveau de signal reçu par la station appelée quand le contact est établi (RR..)

- DT : Différence de temps entre la station reçue et l’ordinateur

- Fréqu : d’émission initiale + valeur sur la ligne de la station (sous le curseur rouge)

- HINT : sélectionner la case qui s’affiche en vert pour un meilleur décodage.

- TX/RX en split : sélectionner la case qui s’affiche en vert. Dans le graph de la Chute d’eau, les curseurs vert et rouge deviennent indépendants. Déplacer le curseur rouge en face une zone libre (clic bouton droit de la souris)

- La barre verticale de niveau (en orange) est normalement positionnée à 70

- La barre verticale de puissance (bleue) ne doit pas être à fond d’échelle

RECEPTION

Aucune manœuvre à effectuer. Les trames, coté gauche, défilent de bas en haut en fonction des stations qui sont décodées. Les couleurs sont celles que vous avez programmées dans l’index Notifications. L’indice dB de la ligne permet de juger de la pertinence d’un QSO

EMISSION

Une station vous intéresse. Coté gauche, cliquez sur la ligne correspondante, même si elle n’envoie pas un CQ précédent son indicatif. La case Marche TX s’affiche en rouge. Les trames, partie droite, défilent jusqu’à la ligne qui comporte votre indicatif et celui du correspondant avec les reports dB. En bout de ligne s’affiche un carré rouge ou bleu, répétitif, qui indique que la station appelée vous a reçu. Le contact se termine normalement par l’échange RR73 ou RRR  et 73.

Vérifiez dans la Chute d’eau que votre curseur rouge est bien face à une zone libre.

Si le QSO ne peut pas aller à son terme, la case Reception verte, en bas à gauche change de couleur pour signaler que le temps d’émission est dépassé. L’émetteur est arrêté.

APPEL GENERAL

Clic tableau de droite sur la ligne CQ suivie de votre indicatif. Positionner le curseur rouge face à une zone libre

EMISSION avec une STATION en EXPEDITION

Lorsqu’une station en expédition est en activité sur une fréquence. Il convient, pour la contacter, de procéder en 5 temps :

- Sélectionner la fréquence correspondante, spéciale expédition, par exemple 14090,

- Passer votre équipement en Split

Dans JTDX, clic sur Dossier, Réglages, Dans la page qui apparaît clic sur l’index TRX. Dans la colonne de droite, sur la ligne mode Split, sélectionner TRX et clic sur OK. A la suite, dans le rond vert en haut du logiciel JTDX s’inscrit la lettre S

- Toujours dans JTDX, en haut à droite, clic successivement bouton gauche puis bouton droite sur l’index Hound, qui devient vert avec la mention HoundHC.

- Dans Waterfull placer votre curseur rouge, qui sera votre fréquence d’émission, au minimum à 1000 hertz de la station en expédition (faute de quoi vous ne serez pas pris en compte)

- Il faudra être patient et attendre son tour

03 -  JTALERT

GENERALITES

Le programme JTAlert, en anglais, est un complément de JTDX pour :

- définir des Alarmes qui consistent à colorer des cases pour attirer l’attention visuelle et sonore de l’opérateur quand un nouveau DX se présente sur la bande.

- transférer des QSO dans votre Logbook (carnet de trafic). Il peut aussi envoyer directement votre contact vers QRZ.com, HRDLog.net, eQSL.cc.

Vous pouvez vous le procurer sur le site Internet

- http://hamapps.com/JTAlert/

JTAlert ne peut pas être utilisé seul, mais s’inscrit à la suite de JTDX

PRESENTATION

Première ligne

Version de JTAlert, votre indicatif, le mode utilisé (FT8), la bande utilisée, l’endroit où sont envoyé vos QSOs et le nombre de fenêtres de JTAlert.

Seconde ligne.

- Alerts pour accédez aux alarmes programmées de la forme Wanted (vouloir, choisir)

- Settings : accès aux réglages.

- View : pour configurer la fenêtre principale, en  ajoutant des cases ou plus de stations.

- Sound : permet de couper ou activer le son pour les alarmes auditives.

- Help : aide du programme

Les cases

JTAlert reconnaît les alertes et les affiche avec les couleurs sélectionnées 
L’exemple ci-dessus, pour la bande 17 M s’affiche en jaune les pays NON CONFIRMÉES, en gris les pays CONTACTÉS ou CONFIRMÉS sur cette bande. Un indicatif avec B4 (before) signifie qu’il a déjà été contacté sur cette bande. La barre verticale à droite indique que la station confirme EQSL.cc et la barre verticale de gauche indique que la station confirme LOTW

Les encarts

Nom, QTH, Grid…….affichent tous les renseignements concernant la station  contactée. Un clic sur la case Q  à droite, donne accès au site QRZ de la station.

Dans JTDX, vous n’avez pas toujours les informations Azimut et Distance de la station contactée. Pour les obtenir, recopiez le locator de l’encart Grid de JTAlert, dans la case locator DX de JTDX. Les informations s’afficheront automatiquement

Dernière ligne

Le mode de liaison (FT8), la bande utilisée (17 en rouge), la confirmation du QSO

LES  PROGRAMMATIONS

Le détail des programmations est présenté sur le site :

https://on5vl.org/jtalert-configuration-astuces/

EXEMPLE : PROGRAMMATION d’une ALARME

Clic bouton gauche successivement sur Settings (réglage) et dans le tableau qui apparaît clic sur Manage Settings (tableau des réglages). Dans la page qui s’affiche, colonne de gauche, sélectionnez par exemple Wanted DXCC (rechercher les DXCC).

Dans la page de droite, cochez Enable Wanted DXCC Alert (autoriser le choix des alertes DXCC). Sous Alert color, dans l’encart Sample (modèle) vous pouvez modifier la couleur par un clic sur Set Background (menu d’arrière plan) ou le texte par un clic sur Set Font color (menu de la couleur du texte) Clic sur Save pour enregistrer et sur OK pour revenir à JTAlert

Sous Wanted DXCC le sous-titre Band va permettre de sélectionner la totalité des bandes ou une seule et le mode de trafic. Un tableau affichera les contrées contactées.

PROGRAMMATION des SERVICES INTERNET

JTAlert envoi automatiquement tous vos contacts directement chez QRZ.com, HRDLog.net, HamQTH.com, eQSL.cc et ClubLog.log (si vous avez un compte).

Clic bouton gauche successivement sur Settings (réglage) et dans le tableau qui apparaît clic sur Manage Settings (tableau des réglages). Dans la page qui s’affiche, colonne de gauche, sélectionnez Online XML Callbooks sous le paragraphe Web Services

Pour utiliser QRZ.COM, vous devez créer un identifiant d'utilisateur et un mot de passe et démarrer un abonnement à la fonctionnalité Accès XML de QRZ.COM.

Il vous faut renseigner vos coordonnées.

PROGRAMMATION du SCAN des LOG

JTAlert  n’interroge pas le carnet de trafic à chaque contact, ll utilise une liste en mémoire  qui est lue à chaque démarrage de JTAlert qu’il convient de mettre à jour

Il existe 3 procédures pour chaque scan désiré et pour chaque demande de scan pour Wanted Us State, Wanted DXCC, etc. :

- vous cochez Card et/ou, eQSL et/ou LoTW et/ou le scan se fera dans votre Logbook,.

- vous cochez uniquement No QSL, dans ce cas il va scanner et ne regardera pas si la station a été confirmée, elle n’apparaitra plus « à faire ».

- vous ne faites aucun scan et vous ajouterez manuellement, par exemple les États, les Continents ou les Pays que vous recherchez, elle n’apparaitra  plus « à faire ».

Clic bouton gauche successivement sur Settings (réglage) et dans le tableau qui apparaît clic sur Manage Settings (tableau des réglages). Dans la page qui s’affiche, colonne de gauche, sélectionnez Rebuild Alert Database (Mettre à jour les données d’alerte)

PROGRAMME pour DEMARRER JTDX en même temps que JTAlert

Clic bouton gauche successivement sur Settings (réglage) et dans le tableau qui apparaît clic sur Manage Settings (tableau des réglages). Dans la page qui s’affiche, colonne de gauche, sélectionnez Applications et Auto-Start

Dans ce menu, on indique l’emplacement du programme. Cocher Start

PROGRAMMATION de l’ALERTE d’INDICATIFS  RECHERCHES

Clic bouton gauche successivement sur Settings (réglage) et dans le tableau qui apparaît clic sur Manage Settings (tableau des réglages). Dans la page qui s’affiche, colonne de gauche, sélectionnez Wanted Callsign (Indicatif recherché)

Cocher Enable Wanted Callsign Alert

Cocher Alert When decoded callsign worked B4

Ecrire l’indicatif, appuyer sur Add

Pour changer la couleur de l’encart Clic sur Set Background, Pour changer la couleur du texte. Clic sur Set Font Color

PROGRAMMATION de LOGBOOK (Carnet de trafic) de HAM RADIO DELUXE

Clic bouton gauche successivement sur Settings (réglage) et dans le tableau qui apparaît clic sur Manage Settings (tableau des réglages). Dans la page qui s’affiche, colonne de gauche, sélectionnez Loggings (Enregistrement) et HRD V5/V6

Cocher Enable HRD V5/V6 Logging et This is a version 6.7 or later

Indiquer le nom du Logbook en face Log Name

04 - LOGBOOK

MISE à JOUR du CARNET de TRAFIC

| Après un certain nombre de QSO Afficher HRD et clic sur l’index Logbook Dans toute la colonne LOTW sent repérez si No est affiché à la place de Yes. Si c’est le cas, bleuissez horizontalement toutes les lignes qui présentent cette indication No. Cliquez sur LOTW Upload |  |
| --- | --- |

|  | Dans le tableau qui apparaît, remarquez que le nombre de lignes ou de QSO sélectionnés est indiqué. Clic sur Upload |
| --- | --- |

| Dans l’encart, en partie basse se déroule l’enregistrement des QSO. Clic sur Finished |  |
| --- | --- |

|  | Clic sur eQSLcc puis clic sur l’index Download qui apparaît |
| --- | --- |

Dans la page qui s’affiche, clic sur Download from eQSL.cc

Dans la page suivante clic sur Update Matching QSO,s Terrminer par clic sur Close

|  | Dans Logbook, cliquez sur LOTW Download Dans la page qui s’affiche cliquez sur Download |
| --- | --- |

Dans la page suivante cliquez sur Save To Database Quand le déroulement de l’enregistrement dans l’encart se termine, cliquez sur Finish

RECHERCHE de QSO ENREGISTRES dans le LOGBOOK

Ouvrir Logbook

Clic sur l’index Filter à droite, 4 eme ligne

Cocher à gauche, 5 eme ligne le carré Callsign.  A coté, dans la case blanche écrire l’indicatif recherché.

Clic à droite, 5 eme ligne sur Apply.

Les QSO réalisés avec l’indicatif indiqué s’affichent en bas du tableau

05 – ENREGISTREMENT des QSO RECUS dans eQSL

Après vous être enregistrés dans eQSL, ouvrez ce logiciel

En haut de la page qui s’affiche, cliquez bouton droit sur l’onglet Inbox.

En bas de la page Table des matières qui apparaît : Cliquez bouton droit, au bout de la ligne Entire Inbox sur le chiffre qui est indiqué. Il correspond au nombre de QSO enregistrés dans eQSL.

Le tableau en bas, qui apparaît dans la page suivante montre les QSO non enregistrés en fonction des dates modifiables, indiquées dans l’encart au dessus. Dans ce tableau, trois informations vont permettre de finaliser  l’enregistrement des QSO :

- QSO VERIFIES

Les QSO qui figurent dans le tableau, qui en bout de ligne n’ont pas de signes particuliers (ronds rouge ou vert) correspondent à des QSO vérifiés. Ils convient de les archiver pour éviter de conserver une longue liste.

Pour cela placez-vous en bas du tableau pour voir apparaître l’encart ci-après :

Cliquez successivement sur :

Verifier tous les confirmés (Check All Confirmed), Déplacer les eQSL véifiés vers ARCHIVES (Move checked eQSLs to ARCHIVE)

A la suite, les cases ARCHIVE des QSO vérifiés sont cochées. Remontez en haut de la page et cliquez sur l’onglet Inbox pour actualiser le tableau.

Une nouvelle page Table des matières s’affiche. Cliquez bouton droit, au bout de la ligne Entire Inbox sur le chiffre qui est indiqué. Il correspond au nombre de QSO non enregistrés.  Les lignes des QSO sans  indices ont été supprimées. Il ne s’affiche que les QSO non traités.

- QSO SPECIFIQUES

|  | Le bouton rouge est utilisé pour rejeter un QSO qui n’aurait pas été réalisé. Clic bouton gauche. Une fenêtre s'affiche pour permettre d'indiquer à l’OM le motif du rejet et l’information de l’action. A la suite, le QSO rejeté est placé dans l’onglet Rejectbox de eQSL. |
| --- | --- |
|  | Le bouton vert est utilisé pour confirmer un QSO qui ne sera pas enregistré dans un carnet de trafic. C’est le cas pour le report envoyé par un SWL. Notez sur un papier chaque terme du QSO qui le compose : indicatif, date, heure, bande, mode et report. En approchant la souris de l’indicatif vous obtiendrez le prénom de l’opérateur Clic bouton gauche. Une fenêtre s’affiche pour créer une eQSL dans laquelle vous confirmez les particularités du QSO. En face RST écrivez SWL Dans le cadre blanc vous pouvez écrire un commentaire avec le prénom de l’opérateur Le QSO ainsi confirmé est placé dans l’onglet ARCHIVE de eQSL. |

- ENREGISTRER LES QSO dans le carnet de trafic (logbook)

Pour chaque QSO, notez sur un papier séparé chaque terme qui le compose : indicatif, date, heure, bande, mode et report. En approchant la souris de l’indicatif vous obtiendrez le prénom de l’opérateur.

| Ouvrez votre carnet de trafic Ici il s’agit de HRD Logbook ( vue partielle ) Clic bouton gauche sur Add Pour voir afficher le canevas d’enregistrement d’un QSO |  |
| --- | --- |

La page canevas qui s’affiche permet de réaliser l’enregistrement QSO par QSO en fonction des éléments  que vous avez copié, provenant de eQSL ou de QSO isolés.

- Modifiez la date et les heures selon les données recopiées depuis eQSL

- Ecrivez la fréquence en Mcs : par exemple 18.100.00. La bande s’affichera en m

- Vérifiiez l’affichage du Mode  en fonction de la fréquence. Pour le modifier cliquez sur la flèche descendante et sélectionnez le mode correspondant.

- Modifiez les RST reçu et envoyé selon mode de trafic (599, -10, +18

- Vous écrivez l’indicatif de la station seulement après avoir rempli les cases précédentes.

- Cliquez sur Find, puis sur Lookup. Si la station est connue : son nom, locator, QTH vont s’afficher automatiquement.

- Terminez en cliquant sur Add en bas de page. Dans la partie blanche peuvent s’afficher les QSO déjà réalisés avec cette station.

VERIFICATIONS

- Refermez cette page et vérifiez que ce QSO figure bien en première ligne du logbook

- Ouvrez eQSL, cliquez sur l’onglet Inbox. Dans la page Table des matières cliquez sur le Chiffre au bout de la ligne Entire Inbox.

- Dans la page qui s’ouvre vérifiez que les boutons vert et rouge en bout de la ligne du QSO enregistré sont disparus, ce qui confirme que le QSO est bien enregistré. Vous pouvez procéder à la mise en archive comme indiqué précédemment.

- Pour éviter des manipulations répétitives vous pouvez enregistrer les QSO les uns à la suite des autres.

# Text boxes

Ham Radio Deluxe (HRD) 6.7.0.301, permet :

- L’enregistrement des QSO dans le

Logbook (carnet de trafic)

- Traiter les modes numériques des cartes son dans DM780

La version payante V6 est décrite

Détail et Programmation dans le document

01 HAM RADIO de LUXE.

JTDX  à l’écran de l’ordinateur