Manipulation du Mini VNA pro

Avec OS Windows 10

14 septembre 2020                                                Texte de F4EHB, F6AJK, F9SS

o-o-o

PRESENTATION de l’APPAREIL

| Côté droit | Côté gauche |
| --- | --- |

USB	Prise pour câble de transmission de données. Raccordement à un ordinateur

1    2    Switch d’alimentation.

1.Connexion à la batterie interne. Quand le Vna est utilisé en liaison Bluetooth

2.Batterie interne en charge par la liaison USB. Position normale avec câble USB raccordé

RJ 45	Connecteur pour accessoires supplémentaires.

Ne branchez pas un périphérique autre qu'un appareil mRS certifiée conforme

à ce port. CE PORT N'EST PAS UN PORT ETHERNET DU VNA

RESET	Bouton Remise à zéro

DUT	Raccordement aux accessoires de calibration et à l’antenne en mode Réflexion

Max 25 VDC et RF 10 mW

DET	Pour vérifier les filtres et amplificateurs en mode Transmission

ACCESSOIRES de CALIBRATION

Accessoires à approvisionner en même temps que le VNA

Prévoir également un connecteur 50 ohms de 10 cm avec raccords femelles SMA

VOYANTS

Le miniVNA dispose de plusieurs leds sur la face arrière :

1	Vert		Section analogique activée

Pour réduire la consommation d'énergie pendant le fonctionnement de la

batterie, la section analogique peut être activée par le firmware.

2     Vert	Section Digitale activée.

Voyant toujours allumé, quand le miniVNApro est connecté à un port USB actif ou

en cours d'exécution sur la batterie.

3     Jaune    	La batterieLi-Ion est en charge.

4     Jaune	Transfert de données du PC au miniVNApro

5     Jaune	Transfert de données du  miniVNApro au PC

6      Bleue 	Etat de connexion du Bluetooth

- Clignotant - en recherche de contrepartie

- Fixe - connecté

7      BleueTransfert de données Bluetooth

ALIMENTATION

Le miniVNApro renferme une batterie Li-Ion pour les opérations autonomes avec une connexion Bluetooth.

Pour utiliser le miniVNApro comme un analyseur autonome, déplacez le commutateur en position 1.

Pour utiliser le mini VNA pro en liaison USB, déplacez le commutateur en position 2.

Pour charger la batterie, connecter l'analyseur à un port actif USB et déplacez l'interrupteur en position 2.

- Au cours de recharge de la batterie, l'indicateur (3) est allumé.

- En pleine charge, l'indicateur (3) s'éteint.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser l'analyseur pendant le chargement via le port USB.

INSTALLATION AVEC WINDOWS 32 ou 64 bits

Pour utiliser VNA pro, il convient d’installer, sur votre ordinateur, les fichiersci-après, qui seront regroupés dans un même dossier :

- Le logiciel Java Jre1.8.0_261     java.com/fr/dowload/win 10.jsp

Verifiez sur le site de l’éditeurOracle que l’installation de ce logiciel est  conforme

- Recherchez et chargez le driver VCP http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

Dans la page qui s’affiche, cliquez dans le tableau en milieu de document, face à la ligne Windows, colone 32 ou 64 bits sur le drivers 2.12.28.

Téléchargez et enregistrez le fichier CDM v2.12.28 VHQL Certificat.zip, pour l’extraire vers le dossier VNA créé.

- Recherchez et chargez le logiciel spécifique àl’utlisation du VNAhttp://vnaj.dl2sba.com/index.php?

Dans la page qui apparaît cliquez sur Downloas Vna/j

Dans la page suivante cliquez sur JAR.file. Téléchargez le fichier vnaj 3.4.5 qui figure dans l’encart

en cliquant sur Enregistrer le fichier

Téléchargez le fichier vnaj 3.4.5-jar pour l’extraire vers le dossier VNA créé.

- Raccordez le VNA à l’ordinateur

- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques de Windows dans panneau de configuration :

- Vérifiez qu’un port série est ajouté pour le mini VNA pro (ex COM9)

- Le numéro du port sera utilisé dans la programmation du VNA

- Dans le dossier VNA créé, cliquez sur vnaJ 3.4.5 jar pour faire apparaître la fenêtre du logiciel VNA.

- Vérifiez qu’en dessous de l’index Mode (en bas à droite) la mention Réflexion soit affichée

SELECTION DU DRIVER

- Cliquer sur Analyseur puis sur Configurer ou Setup.

- Dans l’image Driver sélection qui apparaît, sélectionnez le type d'analyseur et le port utilisé.

- Cliquez sur le bouton TEST pour confirmer la sélection

Si le test est correct une ligne verte s’affiche sous la rubrique Status

Dans le cas contraire faire un reset sur le VNA

- Cliquez sur Update ou Mise à jour.

- Cliquez sur OK

CALIBRATION du VNA

Cette fonction est destinée à mettre en place des références pour les mesures d’antenne

Dans l’image du logiciel VNA, cliquez sur l’index Etalonnage puis sur Créer l’étalonnage. Le tableau ci-dessous apparaît.

Munissez-vous des connecteurs de calibration SMA

- Vissez en premier le connecteur OUVERT (OPEN) sur la prise DUT du VNA.

Cliquez sur la case Calibrage OUVERT.

L’évolution de la mesure est matérialisée par une ligne verte qui se déroule dans le bas du tableau.

En finale 2 courbes apparaissent dans le cadre OUVERT.Retirez le connecteur OUVERT.

- Vissez le connecteur 0 ohm(SHORT) sur la prise DUT du VNA.

Cliquez sur la case Calibrage O Ohm

L’évolution de la mesure est matérialisée par une ligne verte qui se déroule dans le bas du tableau. Enfinale 2 courbes apparaissent dans le cadre O Ohm.Retirez le connecteur O Ohm.

- Vissez le connecteur 50 ohms(LOAD) sur la prise DUT du VNA.

Cliquez sur la case calibration Charge 50 ohms

L’évolution de la mesure est matérialisée par une ligne verte qui se déroule dans le bas du tableau. En finale 2 courbes apparaissent dans le cadre 50 Ohms. Retirez le connecteur 50 Ohms

Quand les 3 courbes sont affichées vous pouvez les enregistrer en cliquant sur l’index SAUVER ou LOAD

En les affectant d’un nom significatif

Cliquez sur Mise à jour

PROGRAMATION pour la MESURE d’une ANTENNE

- Afficher l’image du logiciel d’utilisation du VNA, en cliquant sur Vnaj 3.4.5 si besoin.

- Vérifiez qu’en dessous de l’index Mode (en bas à droite) la mention Réflexion soit affichée.

- Sélectionnezà l’aide des menus déroulants colorés, à droite et à gauche au-dessus de l’image centrale, les caractéristiques des diagrammes qui seront affichés. Par exemple R à gauche et SWR à droite ou vice versa

La couleur des menus déroulants reflète la couleur des lignes des deux diagrammesqui s’afficheront dans le l’image centrale.

Les mesures ci-dessous sont disponibles

| Repères | Désignations |
| --- | --- |
| RL | Affiche la perte de retour pour les mesures de réflexion |
| RP | Affiche la phase du signal de mesure de réflexion |
| TL | Perte de transmission d’affichage pour les transmissions |
| TP | Affiche la phase du signal de mesure de transmission |
| RSS | Valeur absolue de la sonde de transmission |
| SWR | Affiche le taux d’onde stationnaire |
| Z | Impédance complexe du DUT à 50 ohms |
| Rs | Résistance équivalente série de la charge |
| Xs | Affiche la réactance équivalente série de la charge |

- En fonction de la plage à mesurer, ajustez les valeurs de début et de fin dans l’index Fréquence, en haut à droite du logiciel VNA. Les indications sont en Hz.

- Sauf SWR, toutes les échelles peuvent être modifiées. Décochez la case Echelle auto, en haut de l’image centrale. Cliquez bouton gauche de la souris sur la zone d’échelle, à droite ou à gauche de l’image centrale. Une boîte de dialogue s’ouvre dans laquelle il est possible d’écrire des valeurs d’échelles minima et maximadifférentes

MESURE sur une ANTENNE HY GAIN

Il s’agit d’une antenne HY GAIN 2 BDQ demi-onde fréquence 40 et 80 mètres installée en V inversé

Pour une raison d’accessibilité, la mesure sera effectuée à l’extrémité de la ligne coaxiale 52 ohms d’une longueur de 30 mètres. Un BALUN BN86 est interposé entre câble et antenne.

Dans notre cas nous allons analyser les 2 bandes phone. Il conviendra de modifier les plages de fréquences pour chaque mesure.

Cliquez sur l’index Analyseur et dans la liste déroulante cliquer sur Une seule numérisation. Les courbes R, SWR s’affichent. La valeur de chaque point peut être observée en cliquant sur les courbes avec la souris

| 80 mètres = 3 ,5 Mhz Fréquence Impédance SWR 3 600 30,8 1,62 :1 3 650 62,8 1,85 :1 3 625 42,2 1,51 :1 |  | 40mètres = 7 Mhz Fréquence Impédance SWR 7 060 47,8 1,42 :1 7 200 83,9 1,80 :1 7 140 67,4 1,42 :1 |
| --- | --- | --- |

MESURE sur une ANTENNE MOXON 50 Mhz

Il s’agit d’une construction OM

Pour une raison d’accessibilité, la mesure sera effectuée à l’extrémité de la ligne coaxiale 52 ohms d’une longueur de 20 mètres.

Cliquez sur l’index Analyseur et dans la liste déroulante cliquer sur Une seule numérisation. Les courbes R, SWR s’affichent. La valeur de chaque point peut être observée en cliquant sur les courbes avec la souris

| Fréquence Mhz | Impédance Z | SWR |
| --- | --- | --- |
| 50.250 | 47,4 | 1,32 :1 |

# Text boxes

Vue de dessous

Sélection indifférente à droite ou à gauche